## Slide 1: Posúdenie rizík (postupy, výpočty) Vybrané aspekty výpočtu dosahu dôsledkov ZPH
Kurz prípravy špecialistov na prevenciu ZPH
TU Košice, február 2021

## Slide 2: Scenáre pre výbušniny
  Podľa CPR 18E pre sklady výbušnín
G.1 Detonácia celého množstva v skladovej jednotke
G.2 Požiar v skladovej jednotke
Na rozdiel od ostatných kategórií nebezpečnosti NL je v CPR 18E v prípade skladovania výbušnín namiesto frekvencie úniku NL uvedená už priamo hodnota frekvencie detonácie celého uskladneného množstva, t.j. frekvencia vrcholovej udalosti (detonácia) s hodnotou 1.10-5 rok-1.

## Slide 3
Pri výpočtových metódach je v CPR 18E odkaz na:
Manual of NATO safety principles for the storage of military ammunition and explosives (AC258), Allied Ammunition Storage and Transport Publication 1 (AASTP-1) v aktuálnom znení [3].
Alternatívne možno použiť ČOS139807 [1], ktorý je odvodený od AASTP-1.

## Slide 4
  V ČOS 139807 sú v prehľade uvedené nasledujúce frekvencie detonácie celého množstva výbušnín pre činnosti publikované holandskou spoločnosťou TNO, ktorá sa spolupodieľala aj na vypracovaní CPR 18E:
  Obsahuje aj ďalšie hodnoty frekvencií detonácie výbušnín používané v niektorých krajinách NATO (Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia, Holandsko, USA), Švajčiarsku a v Austrálii.
  Hodnoty frekvencií boli určené väčšinou na základe štatistického vyhodnotenia incidentov spojených výbuchom skladovanej alebo manipulovanej výbušnej látky za určité časové obdobie (spravidla 10 rokov) bez špecifikácie príčiny, t.j. už so zahrnutím ľudskej chyby.
Bežné skladovanie | 1,00E-05 | rok-1
Uloženie vo vozidle v mieste skladovania (návoz/vývoz) | 1,00E-04 | rok-1
Práca s muníciou v dielni | 1,00E-03 | rok-1

## Slide 5
Nomenklatúra
αm | Hmotnostný TNT ekvivalent
FF | Faktor úmrtnosti (Fatality factor)
QD | Stupeň ochrany (Quantity distance)
Ps | Dopadajúci tlak pri výbuchu
Is | Dopadajúci impulz pri výbuchu
Pr | Odrazený tlak
Ir | Odrazený impulz
ta | Čas príchodu tlakovej vlny
Vsf | Rýchlosť čela tlakovej vlny
td | Trvanie pretlakovej fázy výbuchu
NEQ | Čistá hmotnosť výbušniny
Z | Korigovaná vzdialenosť

## Slide 6
Výpočet parametrov výbuchu podľa AASTP-1
Pomocou rovníc Kingeryho a Bulmasha [2, 3]:
v ktorých
a, b, c | sú konštanty uvedené v Tab. 1,
Φ | predstavuje jeden z parametrov uvedených v Tab. 1.

## Slide 7
Konštanta | Parameter |  |  |  |  | 
 | Ps [kPa] | Pr [kPa] | ta [ms] | Vsf [m/s] | I [kPa.ms] | Ir [kPa.ms]
a | -0,214362789151 | -0,246573226580 | -0,202425716178 | -0,202425716178 | -1,947088467470 | -0,246208804814
b | 1,350342499930 | 1,366377192290 | 1,377842236350 | 1,377842236350 | 2,406977454060 | 1,334220498540
c0 | 2,780769165770 | 3,402832175810 | -0,059163428805 | -0,066210728540 | 1,672816458630 | 2,705880581030
c1 | -1,695898874100 | -2,210308705970 | 1,357064962580 | -0,698029762594 | -0,384519026965 | -0,949516092853
c2 | -0,154159376846 | -0,218536586295 | 0,052492798645 | 0,158916781906 | -0,026081670630 | 0,112136118689
c3 | 0,514060730593 | 0,895319589372 | -0,196563954086 | 0,443812098136 | 0,005957987538 | -0,025065918329
c4 | 0,098853436527 | 0,249890097750 | -0,060177005229 | -0,113402023921 | 0,014544526107 | -
c5 | -0,293912623038 | -0,569249436807 | 0,069636027098 | -0,369887075049 | -0,006632893347 | -
c6 | -0,026811234502 | -0,117916823830 | 0,021529749009 | 0,129230567449 | -0,002841893272 | -
c7 | 0,109097496421 | 0,224131161411 | -0,016165893079 | 0,198579811970 | 0,001364481623 | -
c8 | 0,001628467563 | 0,024562025938 | -0,002325319703 | -0,086763621740 | - | -
c9 | -0,021463103024 | -0,045511600269 | 0,001477520675 | -0,062039190014 | - | -
c10 | 0,000145672338 | -0,001909307389 | - | 0,030748292657 | - | -
c11 | 0,001678477523 | 0,003614711934 | - | 0,010265723441 | - | -
c12 | - | - | - | -0,005465332508 | - | -
c13 | - | - | - | -0,000693180974 | - | -
c14 | - | - | - | 0,000384749492 | - | -
Tab. 1: Konštanty pre výpočet parametrov výbuchu pomocou rovníc Kingery&Bulmash [2, 3]

## Slide 8
Tepelné účinky výbuchu
Tepelné účinky sú spravidla spojené s ohnivou guľou (fireball) vytváranou výbuchom. Okrem fireballu môžu vznikať žeravé ohorky, ktorých rozmetanie výbuchom do okolia môže spôsobiť druhotné požiare.
Výpočet parametrov fireballu a generovaného tepelného toku sa realizuje pomocou rovníc uvedených v AASTP-1 [3].

## Slide 9
Maximálny polomer fireballu nad zemským povrchom:
[m]
Maximálny polomer fireballu na zemskom povrchu:
[m]
Trvanie fireballu:
[s]

## Slide 10
Tepelný tok z horiacej výbušniny:
[kW/m2]
Tab. 2: Teplota na povrchu receptora pre jednotlivé q
q | kW.m-2 | 44,0 | 35,0 | 32,0 | 20,0 | 15,0 | 8,0 | 5,0 | 3,0 | 1,8 | 1,0
Ts | K | 888 | 832 | 810 | 705 | 646 | 533 | 464 | 405 | 362 | 329
 | °C | 615 | 558 | 537 | 432 | 373 | 260 | 191 | 132 | 88 | 56

## Slide 11
Predpokladaná úmrtnosť:
Na kvantifikáciu počtu obetí pri výbuchu sa používajú probitové funkcie FF uvedené v [1] založené na faktore úmrtnosti FF vztiahnutého k stupňu ochrany QD.
Stupeň ochrany je charakterizácia korigovanej vzdialenosti (m/kg1/3) podľa AASTP-1 [3]. Matematicky je QD zhodné so Z.
Ďalším parametrom je tlak Ps. Základným zdrojom údajov pre probity FF je [3].

## Slide 12
Tab. 3: Probitové funkcie FF
QD [m/kg1/3] | Ps [kPa] | FF | Probit FF
2,4 | 180 | 0,900 | 
3,6 | 70 | 0,500 | 
7,2 | 24 | 0,100 | 
9,6 | 16 | 0,060 | 
14,8 | 9 | 0,025 | 
22,2 | 5 | 0,010 | 
QD [m/kg1/3] | Ps [kPa] | FF | Probit FF
2,4 | 180 | 0,900 | 
3,6 | 70 | 0,500 | 
7,2 | 24 | 0,100 | 
9,6 | 16 | 0,060 | 
14,8 | 9 | 0,025 | 
22,2 | 5 | 0,010 | 

## Slide 13
Tab. 4: Rozsah QD pre predpokladanú úmrtnosť
QD [m/kg1/3] | FF
< 2,4 | > 0,900
2,4 | 0,900
< 3,6 | > 0,500
3,6 | 0,500
< 7,2 | > 0,100
7,2 | 0,100
< 9,6 | 0,060
9,6 | 0,06
< 14,8 | > 0,025
14,8 | 0,025
< 22,2 | > 0,010
22,2 | 0,010

## Slide 14
Literatúra
1. ČOS139807. Český obranný standard: Aplikace anylýzy rizik při skladování a přepravě vojenské munice. 1. vydání. Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti, 2010.
2. Lee’s Loss Prevention in the Process Industries. Third edition. Elsevier Inc, 2005
3. Manual of NATO safety principles for the storage of military ammunition and Explosives. Allied Ammunition Storage and Transport Publication 1 (AASTP-1), Edition 1, Change 3, May 2010.