## Slide 1: Časté nedostatky v bezpečnostných správach zistené pri príprave odborných posudkov podľa § 22 zákona č. 128/2015 Z. z.
Ing. Ladislav Čáky
Február 2021

## Slide 2: Legislatívne požiadavky na bezpečnostnú správu a posúdenie rizika

## Slide 3: Ciele BS (§ 8 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z.)
Prevádzkovateľ podniku kategórie B vypracuje bezpečnostnú správu s cieľom
preukázať, že
  program prevencie a bezpečnostný riadiaci systém boli vypracované a zavedené do praxe,
  boli vytvorené a aplikované nástroje pre identifikovanie nebezpečenstiev vedúcich k závažným priemyselným haváriám a prijaté opatrenia potrebné na prevenciu takýchto havárií a na obmedzovanie ich následkov na zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,

## Slide 4: Ciele BS (§ 8 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z.)
  v návrhu projektu zariadenia, výstavbe, prevádzke a údržbe zariadenia, skladovacieho zariadenia, vybavenia a infraštruktúry spojenej s ich prevádzkou, ktoré súvisia s nebezpečenstvom vzniku závažnej priemyselnej havárie v podniku, bola zohľadnená potreba primeraného stupňa bezpečnosti a spoľahlivosti,
  bol vypracovaný vnútorný havarijný plán,
  boli aplikované trvalé nástroje na zlepšenie stavu havarijnej odozvy,

## Slide 5: Ciele BS (§ 8 ods. 2 zákona č. 128/2015 Z. z.)
Prevádzkovateľ podniku kategórie B vypracuje bezpečnostnú správu s cieľom
poskytnúť informácie potrebné na vypracovanie
  plánu ochrany obyvateľstva,
  územnoplánovacej dokumentácie a povolenie nového podniku, inej stavby, zariadenia, novej činnosti alebo rozvojovej aktivity v okolí jeho podniku podľa § 14 ods. 1.

## Slide 6: Obsah BS (§ 8 ods. 3 zákona č. 128/2015 Z. z.)
Bezpečnostná správa obsahuje:
informácie o organizáciách, ktoré sa podieľali na vypracovaní bezpečnostnej správy,
informácie o podniku, jeho umiestnení a zameraní jeho činnosti, ako aj o programe prevencie a o bezpečnostnom riadiacom systéme,
opis okolia podniku a životného prostredia,
opis činností a zariadení podniku dôležitých z hľadiska bezpečnosti a opis zdrojov rizík závažných priemyselných havárií, ako aj súpis a opis nebezpečných látok prítomných v podniku,

## Slide 7: Obsah BS (§ 8 ods. 3 zákona č. 128/2015 Z. z.)
identifikáciu a analýzu rizík závažných priemyselných havárií, ich hodnotenie, posúdenie prijateľnosti a preventívne opatrenia,
opatrenia týkajúce sa pripravenosti na zdolávanie závažných priemyselných havárií a obmedzovanie ich následkov,
mapovú dokumentáciu a situačný plán.
Požiadavky na obsah niektorých z bodov a) až g) sú podrobnejšie rozpracované v Prílohe č. 3 vyhlášky č. 198/2015 Z. z.

## Slide 8: Požiadavka na prehľadnosť a zrozumiteľnosť BS (§ 8 ods. 4 zákona č. 128/2015 Z. z.)
Vyhotovenie, členenie a rozsah bezpečnostnej správy vychádzajú zo zložitosti a rizikovosti podniku a konkrétnych podmienok jeho umiestnenia.
Bezpečnostná správa musí byť prehľadná a zrozumiteľná.
Ak prevádzkovateľ predkladá bezpečnostnú správu podľa odseku 1 v listinnej forme, predloží ju v siedmich vyhotoveniach.

## Slide 9: Posúdenie rizika (§ 6 ods. 1 zákona č. 128/2015 Z. z.)
Prevádzkovateľ vykonáva posúdenie rizika, ktoré zahŕňa
identifikáciu nebezpečenstiev a udalostí, ktoré môžu vyvolať závažnú priemyselnú haváriu,
kvantifikáciu pravdepodobnosti alebo frekvencie vzniku možnej závažnej priemyselnej havárie,
odhad rozsahu a závažnosti následkov možnej závažnej priemyselnej havárie pre zdravie ľudí, životné prostredie a majetok,
hodnotenie rizika a posúdenie prijateľnosti rizika.

## Slide 10: Nedostatky zistené v bezpečnostných právach

## Slide 11: Vynechanie celej časti obsahu BS
BS je vypracovaná len podľa Prílohy č. 3 vyhlášky č. 198/2015 Z. z.
Príloha č. 3 vyhlášky č. 198/2015 Z. z. neobsahuje podrobné rozpracovanie požiadaviek na obsah BS podľa § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 128/2015 Z. z.
Vypracovaná BS neobsahuje identifikáciu a analýzu rizík závažných priemyselných havárií, ich hodnotenie, posúdenie prijateľnosti a preventívne opatrenia.
Posúdenie rizika nie je ani v prípadnej prílohe BS.

## Slide 12: Všeobecné a formálne nedostatky BS
neaktuálne informácie,
nedostatočné informácie,
nereflektovanie súčasného stavu poznania pri aktualizáciách,
nesprávne kontextové odkazy (číslovanie strán, tabuliek, kapitol),
balastný text.

## Slide 13: Nedostatky BS pri informáciách o podniku, opise okolia podniku a životného prostredia
Nedostatočné informácie o stavbách a zariadeniach:
  chýbajúca identifikácia (označenie) a následný technický popis,
  nekorešpondujúca identifikácia stavieb a zariadení medzi textom a grafickými podkladmi.
Nedostatky v mapových podkladoch
  nečitateľnosť alebo zle zvolená (nedostatočná) mierka,
  chýbajúce vyznačenie podniku, resp. objektov v podniku,
  chýbajúca mierka,
  chýbajúca legenda.

## Slide 14: Nedostatky BS pri informáciách o podniku, opise okolia podniku a životného prostredia
Nepresné alebo nedostatočné informácie o počtoch osôb v podniku.
Nedostatočné informácie o hustote zaľudnenia v okolí podniku (zdroj, databáza).
Nedostatočné, neaktuálne alebo žiadne informácie o klimatických a meteorologických charakteristikách danej lokality.

## Slide 15: Nedostatky BS pri súpise a popise NL
neúplný zoznam NL,
nekorektná klasifikácia NL,
chýbajúce KBÚ,
nepresné údaje o množstvách jednotlivých NL a ich umiestnení v jednotlivých zariadeniach podniku (na rôznych miestach dokumentu BS rozdielne údaje pre to isté zariadenie)

## Slide 16: Nedostatky BS pri opise zdrojov rizík
Chýbajúce alebo nedostatočné popisy zdrojov rizík a príslušnej technológie
Stacionárne zariadenia
  rozmery a objem (geometria) zariadenia,
  miera plnenia (kvapalné NL),
  prevádzkové parametre (teplota, tlak, výška hladiny atď.),
  frekvencia plnenia a vyprázdňovania zariadenia,
  uzatváracie a blokovacie zariadenia,
  retenčné zariadenia (zariadenia na zachytenie prípadného úniku NL).

## Slide 17: Nedostatky BS pri opise zdrojov rizík
Chýbajúce alebo nedostatočné popisy zdrojov rizík a príslušnej technológie
Potrubie
  geometria potrubia (priemer, dĺžka),
  výška umiestnenia (potrubný most),
  prevádzkové parametre (teplota, tlak, hmotnostný, resp. objemový tok),
  uzatváracie a blokovacie zariadenia, segmentácia potrubia.
  Poistné ventily
  geometria (priemer),
  nastavenie (poistný tlak).

## Slide 18: Nedostatky BS pri opise zdrojov rizík
Chýbajúce alebo nedostatočné popisy zdrojov rizík a príslušnej technológie
Prepravné jednotky (cisterny)
  geometria cisterny (priemer, dĺžka),
  miera plnenia (kvapalné NL),
  spôsob plnenia/stáčania (hadica, rameno), počet plniacich/stáčacích miest, trvanie plnenia/stáčania,
  frekvencia plnenia/stáčania,
  prevádzkové parametre (teplota, tlak, hmotnostný, resp. objemový tok),
  uzatváracie a blokovacie zariadenia,
  retenčné zariadenia (zariadenia na zachytenie prípadného úniku NL).

## Slide 19: Nedostatky BS pri opise zdrojov rizík
Chýbajúce alebo nedostatočné popisy zdrojov rizík a príslušnej technológie
Čerpadlá, kompresory
  geometria sacieho a výtlačného potrubia (priemer),
  prevádzkovaný výkon (obj. alebo hm. tok), príp. doplnenie informácie o kritický, optimálny a maximálny výkon,
  prevádzkové parametre (teplota, tlak na saní a na výtlaku),
  popis blokovacích podmienok.

## Slide 20: Nedostatky BS pri identifikácii rizík
Výber zdrojov rizika ZPH
výber zdrojov podľa vlastného uváženia bez zdôvodnenia,
nedôsledná/nesprávna aplikácia výberovej metódy podľa CPR18E, resp. BEVI, napr.:
  pri výpočte indikačného čísla A nesprávne určené maximálne množstvo NL v zariadení (zvlášť pri potrubiach),
  nerešpektovanie okrajových podmienok (min. vzdialenosť posudzovaného bodu od zdroja L ≥ 100 m) pri výpočte selekčného čísla S,
nedôsledná/nesprávna aplikácia indexových metód FEI a CEI (aj ako metódy DOW 7), napr.:
  nesprávne určenie MF, spalného tepla, resp. výhrevnosti

## Slide 21: Nedostatky BS pri analýze rizík
Chýbajúca alebo nedostatočná komplexná identifikácia príčin, ktoré môžu viesť k iniciačnej udalosti ZPH (úniku NL) a následnej ZPH:
chýbajúca alebo chybná FTA (príp. HAZOP, FMEA),
použitie nesprávnych hodnôt v FTA z generických databáz (CPR18E, BEVI),
chýba posúdenie možnosti vzniku nebezpečných chemických reakcií (často len všeobecný odkaz na KBÚ, alebo ani to nie),
chýbajúca analýza spoľahlivosti ľudského činiteľa (HRA).

## Slide 22: Nedostatky BS pri analýze rizík
Nedostatočný alebo nekorektný popis scenárov
nezohľadnené bežné a mimoriadne prevádzkové stavy (nábeh, odstavovanie),
nesprávny výber generického scenára (ETA),
nesprávne alebo nepodložené hodnoty pravdepodobností v strome udalostí ETA,
nesprávne zahrnutie bariér do scenárov,
vylúčenie koncovej udalosti z ďalšej analýzy a posúdenia rizika bez odôvodnenia.

## Slide 23: Nedostatky BS pri analýze rizík
Výpočet dosahu dôsledkov:
neuvedené množstvá NL zohľadnené pri výpočtoch,
neuvedené fyz.-chem. vlastnosti a požiarno-technické charakteristiky NL použité pri výpočtoch,
neuvedené referenčné časy použité pri výpočtoch dosahov dôsledkov (trvanie úniku, čas oneskorenej iniciácie),
neuvedené/nezohľadnené meteorologické charakteristiky (rýchlosť vetra, trieda stability, teplota okolia),
neuvedené/nesprávne aplikované limitné hodnoty dosahu dôsledkov,
nezdokumentované použité metodiky výpočtov (chýbajúce citácie, resp. odkazy na použitú literatúru).

## Slide 24: Nedostatky BS pri posúdení rizika
Absencia alebo nesprávna interpretácia:
počtu zasiahnutých osôb (chýba spôsob výpočtu alebo vstupné údaje, od ktorých bol odvodený),
posúdenia prijateľnosti spoločenského rizika (FN krivka),
posúdenia prijateľnosti individuálneho rizika (izolínie),
posúdenie domino efektu – len kvalitatívne alebo žiadne,
posúdenie environmentálneho rizika – len kvalitatívne alebo žiadne.

## Slide 25: Nedostatky BS pri posúdení rizika
Individuálne riziko je pravdepodobnosť výskytu nežiadúcich následkov spôsobených udalosťou osobe nachádzajúcej sa v bode [x, y] v okolí nebezpečného zariadenia. Individuálne riziko poukazuje na riziko prijímané osobou v blízkosti zdroja rizika.
Hodnoty individuálneho rizika v rôznych bodoch dávajú geografické rozdelenie rizika a sú charakteristikou oblasti okolo nebezpečného zariadenia.
Krivka rizika (izolínia, vrstevnica, kontúra) je množina bodov [x, y] okolo zariadenia, v ktorých má individuálne riziko rovnakú hodnotu.
Prijateľnosť (§ 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 198/2015 Z. z.)
existujúce podniky: Fpr = 10-5
nové podniky: Fpr = 10-6

## Slide 26: Nedostatky BS pri posúdení rizika
Príklad znázornenia IR pomocou izolínií podľa CPR18E

## Slide 27: Nedostatky BS pri posúdení rizika
Alternatívny spôsob znázornenia IR (len v jednom smere od zdroja)

## Slide 28: Nedostatky BS pri posúdení rizika
Spoločenské riziko je riziko, ktorému je vystavená skupina osôb ovplyvnená udalosťou. Je vyjadrené ako vzťah medzi frekvenciou a počtom ľudí, ktorí v danej populácii pri realizácii rizika budú určitým spôsobom poškodení.
Spoločenské riziko predstavuje frekvenciu havárie, pri ktorej bude naraz usmrtených N a viac osôb. Znázorňuje sa FN krivkou, kde N je počet úmrtí a F je kumulatívna frekvencia havárií s N alebo viac úmrtiami.
Prijateľnosť (§ 4 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 198/2015 Z. z.)
existujúce podniky: Fpr = 10-3 × N-2
nové podniky: Fpr = 10-4 × N-2

## Slide 29: Nedostatky BS pri posúdení rizika
Príklad FN-krivky podľa CPR18E

## Slide 30: Nedostatky BS pri posúdení rizika
Príklad nesprávnej FN-krivky

## Slide 31: Niektoré odporúčania pre vypracovanie posúdenia rizika ZPH a bezpečnostnej správy

## Slide 32: Odporúčania pre vypracovanie PR ZPH a BS
Metodická podpora
  legislatívna požiadavka (§ 3 ods.1 vyhlášky č. 198/2015):
    Pri analýze rizika závažných priemyselných havárií (ďalej len „analýza rizika“) sa vychádza zo známych a overených metód hodnotenia rizika systematicky aplikovaných na jednotlivé rizikové zariadenia, systémy a prvky, ako aj na ďalšie relevantné vnútorné a vonkajšie činitele.
  dostatočne známe a overené metódy uvedené v:
    CPR12E (metódy určovania a spracovania pravdepodobností, FTA, ETA),
    CPR14E (metódy výpočtu fyzikálnych účinkov),
    CPR16E (metódy na určenie možných škôd – limitné hodnoty dôsledkov),
    CPR18E (kvantitatívne hodnotenie rizík QRA),
    BEVI manuál (kvantitatívne hodnotenie rizík QRA).

## Slide 33: Odporúčania pre vypracovanie PR ZPH a BS
Informácie o podniku, opis okolia a ŽP:
  dôsledné dodržanie požiadaviek uvedených v Prílohe č. 3 k vyhláške č. 198/2015 Z. z.
  Súpis a popis NL:
  zosúladenie klasifikácie NL s legislatívou
    nariadenie EP a Rady(ES) č. 1272/2008,
    metodická príručka Nová klasifikácia NL v podnikoch, ktoré spadajú pod zákon o prevencii ZPH,
  dôsledná materiálová bilancia NL.

## Slide 34: Odporúčania pre vypracovanie PR ZPH a BS
Výpočet dosahu dôsledkov:
  pri dôsledkoch založených na rozptyle NL v ovzduší zohľadnenie meteorologickej situácie pre min. dve triedy stability atmosféry (BEVI: F 1,5 m/s, D 5 m/s) s následným využitím pravdepodobnosti ich výskytu pri posúdení spoločenského a individuálneho rizika, v krajnom prípade najnepriaznivejšia meteorologická situácia (F 1,5 m/s) s hodnotou pravdepodobnosti 1,
  limitné hodnoty musia byť nastavené tak, aby pri zohľadnení dĺžky trvania expozície umožnili predovšetkým
    kvantifikáciu počtu zasiahnutých osôb pre posúdenie spoločenského rizika (viď napr. celá kap. 5.2 v CPR18E),
    geografické vymedzenie individuálneho rizika (požiar a toxický rozptyl obvykle 1% mortalita, pri VCE 10 kPa, pri Flash fire plocha ohraničená DMV)
    kvantifikáciu domino efektu (viď napr. metodická príručka Identifikácia podnikov v SR s potenciálom spôsobiť domino efekt).

## Slide 35: Odporúčania pre vypracovanie PR ZPH a BS
Posúdenie rizika:
  pri výpočtoch individuálneho a spoločenského rizika postupovať podľa algoritmu uvedeného v CPR18E (celá kap. 6.2),
  pri prezentácii výsledkov individuálneho a spoločenského rizika použiť postup podľa CPR18E (kap. 6.3)
  pri hodnotení domino efektu postupovať napr. podľa metodickej príručky Identifikácia podnikov v SR s potenciálom spôsobiť domino efekt,
  pri posúdení environmentálneho rizika postupovať napr. podľa metodickej príručky Systém hodnotenia rizík pre posúdenie environmentálnej škody podľa zákona č. 359/2007 Z. z.

## Slide 36: Odporúčania pre vypracovanie PR ZPH a BS
Odporúčaná literatúra:
Bernatík, A.: Prevence závažných havárií. Sdružení požárního a bezpečnostního inženýřství se sídlem VŠB – Technická univerzita Ostrava. Ostrava, 2006.
Casal, J.: Evaluation of the Effects and Consequences of Major Accidents in Industrial Plants. Industrial Safety Series Volume 8. Barcelona.
Guidelines for Fire Protection in Chemical, Petrochemical, and Hydrocarbon Processing Facilites. CCPS, New York, 2003. [ISBN 0-8169-0898-2]
Guidelines for quantitative risk assessment – CPR 18E („Purple Book”). Third edition. Den Haag: Sdu Uitgevers, 2005. [ISBN 9012087961]
Kandráč, J., Kandráč, M.: Metodická príručka „Identifikácia podnikov v Slovenskej republike s potenciálom spôsobiť domino efekt“. SAŽP, október 2015.
Kardell, L., Lööf, M.: QRA with respect to domino effects and property damage. Report 5461. Divison of Risk Management and Societal Safety, Lund University, Sweden, 2014.

## Slide 37: Odporúčania pre vypracovanie PR ZPH a BS
  Mannan, S.: Lee’s Loss Prevention in the Process Industries. Third edition. Elsevier Inc., 2005.
  Methods for determining and processing probabilities – CPR 12E („Red Book“). Second edition. The Hague, 1997.
  Methods for the calculation of physical effects – CPR 14E („Yellow Book“). Third edition Second revision 2005. The Hague, 1997. [ISBN 9012084970]
  Methods for the determination of possible damage– CPR 16E („Green Book“). First edition. The Hague, 1992. [ISBN 90-5307-052-4]
  Oravec, M., Vargová S.: Závažné priemyselné havárie. ICV TU v Košiciach, 2012. [ISBN 978-80-553-1231-6]
  Oravec, M., Vargová, S., Glatz, J.: Závažné priemyselné havárie - metódy posúdenia rizík. TUKE, Košice 2014. [ISBN 978-80-553-1932-2]
  Oravec, M., Vargová, S., Kotianová, Z., Fic, M.: Manažérstvo priemyselných havárií – SEVESO III. SPBI, Ostrava 2017. [ISBN 978-80-7385-181-1]

## Slide 38: Odporúčania pre vypracovanie PR ZPH a BS
  Postupy a metodiky analýz a hodnocení rizik pro účely zákona o prevenci závažných havárií. VÚBP, Praha 2000, aktualizace duben 2005.
  Protivýbuchová prevence. Sbírka příkladů. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Ostrava, 2014.
  Reference Manual Bevi Risk Assessments version 3.2. RIVM, Netherlands, 01.07.2009
  SHMÚ: Klimaatlas. Informačný systém pre webovú aplikáciu. Dostupné na internete: http://klimat.shmu.sk
  SFPE Handbook for Fire Protection Engineering. Third edition. NFPA, 2002. [ISBN 087765-451-4]