## Slide 1: Posúdenie rizík (postupy, výpočty) Vybrané aspekty výpočtu dosahu dôsledkov ZPH
Kurz prípravy špecialistov na prevenciu ZPH
TU Košice, február 2021

## Slide 2: Alternatívy únikov nebezpečných látok z jednotlivých typov zariadení podľa CPR 18E (Guidelines for quantitative risk assessment) a podľa Bevi manuálu (Reference Manual Bevi Risk Assessments)

## Slide 3: Zariadenia s definovaným únikom
tlakové stacionárne zásobníky a nádoby, tlakové fľaše,
atmosférické stacionárne zásobníky a nádoby,
potrubné systémy,
čerpadlá a kompresory,
výmenníky tepla,
poistné ventily,
sklady,
sklady výbušnín,
prepravné jednotky v podniku (železničné cisterny, autocisterny)

## Slide 4: Tlakové stacionárne zásobníky a nádoby, plynové fľaše
CPR 18E
G.1 Okamžitý únik celého obsahu
G.2 Kontinuálny únik celého obsahu v priebehu 10 min pri konštantnej rýchlosti úniku
G.3 Kontinuálny únik otvorom s efektívnym priemerom 10 mm

## Slide 5: Tlakové stacionárne zásobníky a nádoby, plynové fľaše
Zariadenie | G.1 | G.2 | G.3
tlaková nádoba | 5 × 10-7 r-1 | 5 × 10-7 r-1 | 1 × 10-5 r-1
procesná nádoba | 5 × 10-6 r-1 | 5 × 10-6 r-1 | 1 × 10-4 r-1
reaktor | 5 × 10-6 r-1 | 5 × 10-6 r-1 | 1 × 10-4 r-1
Frekvencie únikov z tlakových stacionárnych zariadení, CPR 18E

## Slide 6: Tlakové stacionárne zásobníky a nádoby, plynové fľaše
Bevi
Alternatívy únikov NL ako v CPR 18E.
Frekvencie únikov NL zhodné s CPR 18E.
Navyše oproti CPR 18E rozdelenie tlakových skladovacích zásobníkov na „nadzemné“ a „podzemné“.
Reaktory a procesné nádoby ako samostatná kapitola, alternatívy a frekvencie únikov ako v CPR 18E.

## Slide 7: Tlakové stacionárne zásobníky a nádoby, plynové fľaše
Scenáre sa vzťahujú na:
stenu zásobníka,
potrubné návarky,
montážne prielezy,
inštrumentačné potrubia,
potrubné napojenia po prvú prírubu
Scenáre sa nevzťahujú na:
transportné potrubia od (rýchlo)uzatváracieho ventilu,
vratné potrubie plynnej fázy,
poistné ventily,
potrubný systém

## Slide 8: Atmosférické stacionárne zásobníky a nádoby
CPR 18E
G.1 Okamžitý únik celého obsahu
          priamo do atmosféry
          do sekundárnej zádrže
G.2 Kontinuálny únik celého obsahu v priebehu
10 min pri konštantnej rýchlosti úniku
          priamo do atmosféry
          do sekundárnej zádrže
G.3 Kontinuálny únik otvorom s efektívnym priemerom 10 mm
          priamo do atmosféry
          do sekundárnej zádrže

## Slide 9: Atmosférické stacionárne zásobníky a nádoby
Zariadenie | G.1a | G.1b | G.2a | G.2b | G.3a | G.3b
jednoduchý zásobník | 5 × 10-6 r-1 |  | 5 × 10-6 r-1 |  | 1 × 10-4 r-1 | 
zásobník s ochranným plášťom | 5 × 10-7 r-1 | 5 × 10-7 r-1 | 5 × 10-7 r-1 | 5 × 10-7 r-1 |  | 1 × 10-4 r-1
zásobník so sekundárnou nádržou A | 1,25 × 10-8 r-1 | 5 × 10-8 r-1 | 1,25 × 10-8 r-1 | 5 × 10-8 r-1 |  | 1 × 10-4 r-1
zásobník so sekundárnou nádržou B | 1 × 10-8 r-1 |  |  |  |  | 
membránový zásobník |  |  |  |  |  | 
podzemný zásobník |  | 1 × 10-8 r-1 |  |  |  | 
zásobník v násype | 1 × 10-8 r-1 |  |  |  |  | 
Frekvencie únikov z atmosférických stacionárnych zásobníkov, CPR 18E

## Slide 10: Atmosférické stacionárne zásobníky a nádoby
Bevi
Alternatívy únikov NL ako v CPR 18E.
Frekvencie únikov NL zhodné s CPR 18E.
Navyše oproti CPR 18E podrobnejší popis jednotlivých typov atmosférických skladovacích zásobníkov.

## Slide 11: Atmosférické stacionárne zásobníky a nádoby
Scenáre sa vzťahujú na:
stenu zásobníka,
inštrumentačné potrubia,
potrubné napojenia po prvú prírubu,
napojenia na parný ohrev, odvod dažďovej vody a pod.,
tlakové/vákuové ventily
Scenáre sa nevzťahujú na:
potrubný systém,
chladiace zariadenie pre kryogenické skladovanie

## Slide 12: Plynové zásobníky (plynojemy)
Plynojem je veľký (posuvný) zásobník na skladovanie plynu (blízko) pri atmosférickom tlaku.
Pre plynojemy je charakteristické, že tlak v zariadení je konštantný a objem zariadenia sa mení (plávajúca strecha).
Popis v Bevi, v CPR 18E nebol tento typ zariadení samostatne popísaný.

## Slide 13: Plynové zásobníky (plynojemy)
Frekvencie úniku podľa Bevi
 | Frekvencia
1. Okamžitý únik celého obsahu | 5 × 10-6 r-1
2. Únik celého obsahu v priebehu 10 minút kontinuálnym a konštantným prúdom | 5 × 10-6 r-1
3. Kontinuálny únik otvorom s efektívnym priemerom 10 mm | 1 × 10-4 r-1
Scenáre sa nevzťahujú na:
potrubný systém,
poistné ventily
Scenáre sa vzťahujú na:
stenu zásobníka,
inštrumentačné potrubia,
potrubné napojenia po prvú prírubu

## Slide 14: Potrubia
G.1 Úplná ruptúra
          únik z oboch strán ruptúry
G.2 Netesnosť
          únik z netesnosti s efektívnym priemerom 10% nominálneho priemeru, max. 50 mm
Zariadenie | G.1 | G.2
potrubie, nominálny priemer < 75 mm | 1 × 10-6 m-1 r-1 | 5 × 10-6 m-1 r-1
potrubie, 75 mm ≤ nominálny priemer ≤ 150 mm | 3 × 10-7 m-1 r-1 | 2 × 10-6 m-1 r-1
potrubie, nominálny priemer > 150 mm | 1 × 10-7 m-1 r-1 | 5 × 10-7 m-1 r-1
Frekvencie únikov z potrubí, CPR 18E

## Slide 15: Potrubia
Bevi
Alternatívy únikov NL z potrubia ako v CPR 18E.
Frekvencie únikov NL z potrubia zhodné s CPR 18E.
Navyše oproti CPR 18E aj podzemné potrubia.
Scenáre sa nevzťahujú na:
čerpadlá
Scenáre sa vzťahujú na:
napojenia (príruby, zvary),
ventily

## Slide 16: Čerpadlá, kompresory
G.1 Katastrofické zlyhanie
          úplná ruptúra najväčšieho prípojného potrubia
G.2 Netesnosť
          únik z netesnosti s efektívnym priemerom 10% nominálneho priemeru, maximálne 50 mm
Zariadenie | G.1 | G.2
čerpadlá bez prídavných opatrení | 1 × 10-4 r-1 | 5 × 10-4 r-1
čerpadlá s ochranným obalom | 5 × 10-5 r-1 | 2,5 × 10-4 r-1
zapuzdrené čerpadlá | 1 × 10-5 r-1 | 5 × 10-5 r-1
Frekvencie únikov z čerpadiel, kompresorov, CPR 18E

## Slide 17: Čerpadlá, kompresory
Frekvencie únikov z odstredivých čerpadiel a kompresorov, Bevi
 | Zapuzdrené (bezupchávkové) Frekvencia | Upchávkové Frekvencia
Katastrofické zlyhanie | 1 × 10-5 r-1 | 1 × 10-4 r-1
Netesnosť (otvor 10% z DN) | 5 × 10-5 r-1 | 4,4 × 10-3 r-1
Frekvencie únikov z piestových čerpadiel a kompresorov, Bevi
 | Frekvencia
Katastrofické zlyhanie | 1 × 10-4 r-1
Netesnosť (otvor 10% z DN) | 4,4 × 10-3 r-1

## Slide 18: Čerpadlá, kompresory
Nie je rozdiel medzi čerpadlom s dvojitým tesnením a jednoduchým tesnením.
Zohľadňuje sa prevádzkový čas čerpadiel a kompresorov.
Katastrofické zlyhanie čerpadla sa modeluje ako ruptúra potrubia na sacej strane.

## Slide 19: Výmenníky tepla
G.1 Okamžitý únik celého obsahu
G.2 Kontinuálny únik celého obsahu v priebehu 10 min pri konštantnej rýchlosti úniku
G.3 Kontinuálny únik otvorom s efektívnym priemerom 10 mm
G.4 Úplná ruptúra 10 rúrok naraz
          únik z oboch strán úplnej ruptúry
G.5 Úplná ruptúra 1 rúrky
          únik z oboch strán úplnej ruptúry
G.6 Netesnosť
          únik z netesnosti s efektívnym priemerom 10% nominálneho priemeru, maximálne 50 mm

## Slide 20: Výmenníky tepla
Zariadenie | G.1 | G.2 | G.2
nebezpečná látka mimo rúrok | 5 × 10-5 r-1 | 5 × 10-5 r-1 | 1 × 10-3 r-1
Zariadenie | G.4 | G.5 | G.6
nebezpečná látka v rúrkach, odolnosť vonkajšieho plášťa je nižšia ako tlak nebezpečnej látky | 5 × 10-5 r-1 | 1 × 10-3 r-1 | 1 × 10-2 r-1
nebezpečná látka v rúrkach, odolnosť vonkajšieho plášťa je vyššia ako tlak nebezpečnej látky | 1 × 10-6 r-1 |  | 
Frekvencie únikov z výmenníkov tepla

## Slide 21: Poistné ventily
G.1 Zlyhanie poistného ventilu pri maximálnej rýchlosti úniku (2 × 10-5 r-1)
Sklady
G.1 Tuhé látky: rozptyl z obalovej jednotky ako respirabilný prach
G.2 Kvapaliny: rozliatie kompletného obsahu obalovej jednotky
S.1 Emisia nespálených toxických látok a toxických látok produkovaných pri požiari
Výbušniny
G.1 Detonácia celého množstva v sklad. jednotke
G.2 Požiar v skladovej jednotke

## Slide 22: Prepravné jednotky v podniku (železničné cisterny, autocisterny)
G.1 Okamžitý únik celého obsahu
G.2 Kontinuálny únik otvorom s priemerom zhodným s priemerom najväčšieho prípojného potrubia
          ak je tank (čiastočne) plnený kvapalinou, únik modelovaný z najväčšieho prípojného potrubia kvapalnej fázy
L.1a Úplná ruptúra plniacej/stáčacej hadice
          únik z oboch strán ruptúry
L.2a Netesnosť plniacej/stáčacej hadice
          únik z netesnosti s efektívnym priemerom 10% nominálneho priemeru, maximálne 50 mm

## Slide 23
L.1b Úplná ruptúra plniaceho/stáčacieho ramena
          únik z oboch strán ruptúry
L.2b Netesnosť plniaceho/stáčacieho ramena
          únik z netesnosti s efektívnym priemerom 10% nominálneho priemeru, maximálne 50 mm
E.1 Externý vplyv (havária transportnej jednotky v podniku)
S.1 Požiar pod prepravnou jednotkou
          modelované ako okamžitý únik úplného obsahu prepravnej jednotky

## Slide 24: Prepravné jednotky v podniku (železničné cisterny, autocisterny)
Zariadenie | G.1 | G.2 | L.1a | L.2a
prepravná jednotka, tlaková | 5 × 10-7 r-1 | 5 × 10-7 r-1 | 4 × 10-6 h-1 | 4 × 10-5 h-1
prepravná jednotka, atmosférická | 1 × 10-5 r-1 | 5 × 10-7 r-1 | 4 × 10-6 h-1 | 4 × 10-5 h-1
Zariadenie | L.1b | L.2b | E.1 | S.1
prepravná jednotka, tlaková | 3 × 10-8 h-1 | 3 × 10-7 h-1 |  | 
prepravná jednotka, atmosférická | 3 × 10-8 h-1 | 3 × 10-7 h-1 |  | 
Frekvencie únikov z prepravných jednotiek v podniku