## Slide 1: Metóda Dow‘s Chemical Exposure Index
Kurz prípravy špecialistov na prevenciu ZPH
TU Košice, február 2021

## Slide 2: Metóda Dow‘s Cemical Exposure Index
Index chemickej expozície (CEI) - relatívne jednoduchá metóda pre kvantitatívne posúdenie potenciálneho ohrozenia ľudského zdravia v blízkosti chemických prevádzok, kde existuje reálna možnosť úniku nebezpečnej chemickej látky.
Metóda bola vyvinutá v r. 1986 chemickou spoločnosťou DOW.
Metoda CEI umožňuje vzájomné relatívne porovnanie rôznych zdrojov rizika.

## Slide 3: Použitie CEI
pre úvodné analýzy / štúdie procesného nebezpečenstva (zdrojov rizika), tzv. screening,
pre previerku všetkých jednotiek, pre ktoré je potrebné navrhnúť doporučenia pre elimináciu, redukciu a zmiernenie následkov úniku,
pre účely havarijného plánovania.

## Slide 4: Postup výpočtu CEI

## Slide 5: Scenáre pre odhad rozptylu uniknutej látky
Potrubná vetva
  pre priemery potrubí < 2 palce (cca 50,8 mm) – úplná ruptúra;
  pre priemery potrubí 2 – 4 palce – úplná ruptúra potrubia Φ 2 palce;
  pre priemery potrubí > 4 palce – trhlina zodpovedajúca 20% prierezu potrubia.
Hadice – úplné pretrhnutie.

## Slide 6: Scenáre pre odhad rozptylu uniknutej látky
Pretlakové ventily s vyústením priamo do atmosféry – celkové množstvo unikajúce pri otváracom tlaku poistného ventilu.
Zásobníky – pretrhnutie potrubia s najväčším prierezom pripojeného k aparátu podľa kritérií uvedených pri potrubí.
Pretečenie nádrže a rozliatie.
Iné – prípady, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich.
Pri všetkých scenároch sa uvažuje s únikom v trvaní minimálne 5 minút.

## Slide 7: Scenáre pre odhad rozptylu uniknutej látky

## Slide 8: Scenáre pre odhad rozptylu uniknutej látky
Spôsob výpočtu CEI uvažuje, že látka sa uvoľní ako kvapalina alebo para.
Obsah nádoby sa môže vyliať cez otvor:
A – ako tekutina,
B – ako para,
C – ako para.
Neuvažuje sa s dvojfázovým tokom (kvapalina + para) z trhliny.

## Slide 9: Tvorba kaluže

## Slide 10: Výpar z kaluže alebo už pri výtoku vytvorenie mraku pár

## Slide 11: Únik kvapaliny s okamžitým prechodom do ovzdušia vo forme pary alebo malých kvapiek

## Slide 12: únik kvapaliny s vytvorením kaluže alebo naplňovaním havarijnej jímky a následný výpar do ovzdušia

## Slide 13: Koncentračné limity
Americká spoločnosť pre priemyselnú hygienu (AIHA) zverejnila hodnoty ERPG, ktoré slúžia ako odhad koncentrácie a účinkov. ERPG (návod pre plánovanie bezpečnostných činností) je ekvivalent ku EEPG (návod pre nebezpečnú expozíciu) podľa DOW.
ERPG-1/EEPG-1: maximálna koncentrácia, ktorú znesie človek počas jednej hodiny, bez výrazných zdravotných zmien.
ERPG-2/EEPG-2: maximálna koncentrácia, ktorú znesie človek počas jednej hodiny, nespôsobujúca nevratné zdravotné zmeny.
ERPG-3/EEPG-3: maximálna koncentrácia, ktorú znesie človek počas jednej hodiny, bez toho aby bol smrteľne ohrozený.

## Slide 14: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku plynnej fázy
(kg/s),
Pa - absolútny tlak Pa = (Pg + 101,35) (kPa)
Pg - prevádzkový pretlak (kPa)
Mh - molekulová hmotnosť materiálu
T - teplota (oC)
D - priemer otvoru (mm)

## Slide 15: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku Kvapaliny
1. Výpočet rýchlosti výtoku unikajúcej kvapaliny
(kg/s)
Pg - prevádzkový pretlak (kPa)
(upozornenie: pre zásobník otvorený do atmosféry Pg = 0)
ρ1 - hustota kvapaliny (kg/m3)
Δh - výška kvapaliny nad bodom úniku (m)
D - priemer otvoru (mm)

## Slide 16: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku Kvapaliny
2. Stanovenie celkového množstva uniknutej kvapaliny
Uvažuje sa únik v trvaní 15 minút. Celkové uniknuté množstvo kvapaliny WT je buď celkový obsah zariadenia (ak únik trvá menej ako 15 min), resp.
mT = 15.60.L = 900.L (kg),
ak únik trvá viac, ako 15 min.
Porovná sa vypočítaná hodnotu mT s objemem systému, z ktorého látka uniká. Ako skutočne uniknuté množstvo sa potom uvažuje menšia z oboch hodnôt.

## Slide 17: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku Kvapaliny
3. Výpočet odpareného množstva (podielu) kvapaliny
Výpočet odparenej frakcie pri vytekaní je možný na základe porovnania pracovnej teploty s bodom varu. Ak teplota je menšia ako bod varu, odparená frakcia je nulová (nedochádza k odpareniu).
Podiel kvapaliny odparenej pri úniku Fv
Tb - bod varu kvapaliny (oC)
Ts - pracovná teplota (oC)
Cp - priemerná tepelná kapacita kvapaliny (J/kg/oC)
Hv - výparné teplo (J/kg)

## Slide 18: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku Kvapaliny
Pri odparovaní sa časť kvapaliny sa zmení na kvapôčky. Niektoré z kvapiek sú dostatočne malé a sú unášane spolu s parami, zatiaľ čo veľké padajú na zem a dopĺňajú vzniknutú kaluž. Odhaduje sa, že množstvo kvapaliny, ktoré zostáva po odparení vo forme malých kvapiek v parnej fáze tvorí päťnásobok odpareného množstva.
Uvoľnené množstvo pár pri odparení
AQf = 5 (Fv) (L) (kg/s),
L - prietokové množstvo (kg/s)
Ak Fv ≥ 0,2 potom AQf = L a nevytvorí sa kaluž.

## Slide 19: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku Kvapaliny
4. Výpočet veľkosti kaluže
Celkové množstvo kvapaliny vytvárajúcej kaluž:
mp = mT (1-5Fv) (kg)
mT - celkové uvoľnené množstvo kvapaliny (kg)
Fv - frakcia odparenia
Ak sa neodparí žiaden materiál, mp = mT (kg)

## Slide 20: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku Kvapaliny
Predpoklad: hĺbka kaluže je odhadovaná na 1 cm.
Plocha kaluže Ap je daná:
(m2),
mp - celková hmotnosť vstupujúca do kaluže (kg)
ρ1 - hustota (kg/m3)

## Slide 21: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku Kvapaliny
5. Výpočet množstva kvapaliny rozptyľovanej výparom z povrchu kaluže.
Výparné množstvo je dané:
(kg/s),
Ap - plocha kaluže (m2)
Mh - molekulárna hmotnosť
Pv - tlak pary pri charakteristickej teplote kaluže (kPa)
T - teplota kaluže (oC)
Podmienka 1
Ak teplota kvapaliny je väčšia než teplota okolia, ale pod bodom varu, tak teplota kaluže sa rovná pracovnej teplote.
Podmienka 2
Ak teplota kvapaliny je nad bodom varu, tak teplota kaluže sa rovná bodu varu.

## Slide 22: Odhad množstva rozptýlenej látky pre prípad úniku Kvapaliny
6. Výpočet celkového rozptyľovaného množstva.
Celkové vyparené množstvo :
AQ = AQf + AQp (kg/s),
AQf - množstvo látky vyparené pri úniku (kg/s),
AQp - množstvo látky vyparené z kaluže (kg/s).
Ak je celkové množstvo AQ vyššie než rýchlosť toku kvapaliny L, potom AQ = L.

## Slide 23: CEI a výpočet nebezpečnej vzdialenosti
Pri výpočte CEI indexu sa uvažuje s rýchlosťou vetra 5 m/s a neutrálnymi poveternostnými podmienkami.
CEI index je daný:
AQ - uvoľnené množstvo látky (kg/s),
ERPG-2 - hodnota ERPG-2 (mg/m3).
Ak CEI je väčšie ako 1000 potom CEI = 1000.

## Slide 24: CEI a výpočet nebezpečnej vzdialenosti
Nebezpečná vzdialenosť (Hazard Distance - HD)
Nebezpečná vzdialenosť (HD) je vzdialenosť zodpovedajúca koncentráciám ERPG-1,-2 alebo -3 a stanoví sa zo vzťahu :
(m),
AQ - celkové množstvo rozptýlenej látky (kg/s)
ERPG - sú ERPG-1, ERPG-2, ERPG-3 (mg/m3).
Ak HD > 10 000 m, potom HD = 10 000 m.