## Slide 1: Výpočty dosahu dôsledkov ZPH
Kurz prípravy špecialistov na prevenciu ZPH
TU Košice, november 2021

## Slide 2: Možný rozvoj udalostí po úniku NL

## Slide 3: Plynné nebezpečné látky

## Slide 4: Plynné nebezpečné látky

## Slide 5: Kvapalné nebezpečné látky

## Slide 6: Fyzikálne prejavy jednotlivých typov ZPH
Tepelný tok (fireball, BLEVE, flash fire, jet fire, požiar mláky, boilover)
Tlakový prejav (VCE, výbuch)
Disperzia plynu alebo pár v okolitom ovzduší (toxický rozptyl, tvorba výbušnej atmosféry)

## Slide 7: ZPH s tepelným prejavom

## Slide 8: Pravdepodobnosť okamžitej iniciácie
Pravdepodobnosť okamžitej iniciácie pre stacionárne zariadenia, Bevi
Kategória NL | Kontinuálny únik | Okamžitý únik | Pravdepodobnosť okamžitej iniciácie
Kategória 0 Priemerná/vysoká reaktivita | < 10 kg/s 10 – 100 kg/s > 100 kg/s | < 1 000 kg 1 000 – 10 000 kg > 10 000 kg | 0,2 0,5 0,7
Kategória 0 Nízka reaktivita | < 10 kg/s 10 – 100 kg/s > 100 kg/s | < 1 000 kg 1 000 – 10 000 kg > 10 000 kg | 0,02 0,05 0,07
Kategória 1 | Všetky hm. toky | Všetky množstvá | 0,065
Kategória 2 | Všetky hm. toky | Všetky množstvá | 0,01
Kategória 3, 4 | Všetky hm. toky | Všetky množstvá | 0

## Slide 9: Pravdepodobnosť okamžitej iniciácie
Pravdepodobnosť okamžitej iniciácie pre transportné jednotky prítomné v podniku, Bevi
Kategória NL | Transportná jednotka | Scenár (únik) | Pravdepodobnosť okamžitej iniciácie
Kategória 0 | Automobilová cisterna Automobilová cisterna Železničná cisterna Železničná cisterna Loď – plynový tanker Loď – plynový tanker Loď – semi-plynový tanker | Kontinuálny Okamžitý Kontinuálny Okamžitý Kontinuálny 180 m3 Kontinuálny 90 m3 Kontinuálny | 0,1 0,4 0,1 0,8 0,7 0,5 0,2
Kategória 1 | Automobilová cisterna, železničná cisterna, loď | Kontinuálny, okamžitý | 0,065
Kategória 2 | Automobilová cisterna, železničná cisterna, loď | Kontinuálny, okamžitý | 0,01
Kategória 3, 4 | Automobilová cisterna, železničná cisterna, loď | Kontinuálny, okamžitý | 0

## Slide 10: Pravdepodobnosť okamžitej iniciácie
Klasifikácia horľavých látok, Bevi
Kategória |  | Limit
Kategória 0 | Extrémne horľavé | Kvapalné látky a prípravky s bodom vzplanutia < 0 °C a bodom varu (alebo začiatkom rozsahu varu) ≤ 35 °C. Plynné látky a prípravky, ktoré sa môžu zapáliť pri normálnej teplote a tlaku, keď sú vystavené vzduchu.
Kategória 1 | Veľmi horľavé | Kvapalné látky a prípravky s bodom vzplanutia < 21 °C, ktoré nie sú extrémne horľavé.
Kategória 2 | Horľavé | Kvapalné látky a prípravky s bodom vzplanutia ≥ 21 °C a zároveň ≤ 55 °C.
Kategória 3 |  | Kvapalné látky a prípravky s bodom vzplanutia > 55 °C a zároveň ≤ 100 °C.
Kategória 4 |  | Kvapalné látky a prípravky s bodom vzplanutia > 100 °C.

## Slide 11: BLEVE – výbuch expandovaných pár vriacej kvapaliny
BLEVE – náhle uvoľnenie veľkého množstva tlakovanej prehriatej kvapaliny do atmosféry. Tento jav nastáva pri strate kontroly nad tlakovými nádobami obsahujúcimi prehriatu kvapalinu alebo skvapalnený plyn.
Primárna príčina – zvyčajne vonkajší oheň dosahujúci plášť nádoby s kvapalinou, a oslabenie nádoby vedúce k náhlemu prasknutiu plášťa nádoby s okamžitým uvoľnením obsahu. Objem typicky vzrastie viac ako 200 násobne.
BLEVE môže vzniknúť aj v dôsledku prudkého uvoľnenia reakčného tepla látok s výraznými hodnotami generovaného tepla za krátky čas (nežiaduce vytvorenie reakčnej zmesi zmiešaním navzájom reagujúcich látok v zásobníku)

## Slide 12: BLEVE

## Slide 13: BLEVE
Dôsledky:
tlaková vlna
úlomky (fragmenty),
ak je uniknutá kvapalina horľavá, môže vzniknúť ohnivá guľa – tzv. „fireball“.

## Slide 14: BLEVE
Vzťahy pre výpočet parametrov BLEVE efektu podľa modelu uvedeného v CPR14E sú:
Polomer fireballu v m:
Doba trvania fireballu v s:
Výška stredu fireballu v m:
m – počiatočná hmotnosť horľavej kvapaliny v kg.

## Slide 15: BLEVE
Cieľová prijatá radiácia je daná vzťahom:
q″ - radiácia prijatá cieľovým objektom[kW/m2],
a - atmosferická transmisivita [-],
Eact - plošný tepelný tok zo zdroja [kW/m2],
Fview - geometrický zrakový faktor medzi fireballom a cieľom [-].

## Slide 16: BLEVE
Transmisivitu možno vypočítať podľa nasledujúceho vzťahu:
a - atmosferická transmisivita v rozsahu 0 – 1 [-],
pw - parciálny tlak vody [Pa],
x - vzdialenosť cieľa od plameňa [m].

## Slide 17: BLEVE
Tepelný tok zo zdroja:
Eact - plošný tepelný tok [kW/m2],
ΔHc - spalné teplo [kJ/kg],
m - hmotnosť horľavej látky v BLEVE [kg],
Fs - frakcia tepelnej radiácie (0,25 – 0,4) [-],
rfb - polomer fireballu [m],
t - doba trvania fireballu [s].

## Slide 18: BLEVE
Geometrický zrakový faktor sa vypočíta zo vzťahu:
X – vzdialenosť cieľového objektu od stredu fireballu [m].

## Slide 19: Tryskový požiar (jet fire)
Jet fire je ustálený difúzny plameň s vysokým pomerom dĺžky k priemeru spôsobený okamžitým vznietením turbulentného prúdu horľavých plynov, resp. pár.
Jet fire je výsledok úniku stlačených horľavých plynov alebo kvapalín po okamžitom vznietení unikajúceho prúdu. Dĺžka plameňa obvykle nepresiahne 100 m.
Jet fire môže byť medzistupeň pri rozvoji ZPH typu BLEVE. Významnú úlohu pri posúdení následkov na populáciu zohráva smerová pravdepodobnosť javu, ktorá výrazne znižuje pravdepodobnosť ohrozenia osôb.

## Slide 20: Jet fire
Pravdepodobnosť okamžitej iniciácie pri kontinuálnom úniku podľa CPR 18E:
Zdroj | Horľavá kvapalina | Plyn, nízka reaktivita | Plyn, priemerná/vysoká reaktivita
< 10 kg/s | 0,065 | 0,02 | 0,2
10 - 100 kg/s | 0,065 | 0,04 | 0,5
> 100 kg/s | 0,065 | 0,09 | 0,7

## Slide 21: Jet fire

## Slide 22: Jet fire
Tryskový požiar možno idealizovať ako sériu bodových tepelných žiaričov rozmiestnených pozdĺž plameňa. Zjednodušujúci predpoklad zahŕňa zoskupenie série bodových tepelných žiaričov do jedného bodového tepelného žiariča lokalizovaného na úrovni povrchu zeme (point source model).
Model bodového zdroja predstavuje konzervatívne stanovenie celkového tepelného toku.

## Slide 23: Jet fire
Rovnica pre výpočet tepelného toku q v horizontálnej vzdialenosti r:
q - tepelný tok [kW.m-2],
η - faktor účinnosti horenia (≈ 0,35 pre Jet fire) [ - ],
Xg - faktor emisivity (≈ 0,2 pre Jet fire) [ - ],
m - skutočná rýchlosť úniku plynu [kg.s-1],
Hc - spalné teplo látky [kJ.kg-1],
r - horizontálna vzdialenosť receptora od zdroja [m].

## Slide 24: Požiar mláky (pool fire)
Požiar mláky – ustálené horenie horľavej kvapaliny, pričom veľkosť požiaru je daná veľkosťou mláky (tvar nádoby, resp. tvar záchytnej nádrže pri ohraničenej mláky, charakter povrchu terénu pri neohraničenej mláky).
Požiar mláky (pool fire) je hodnotený, ak sú splnené nasledujúce podmienky:
  daná látka patrí do kategórie nebezpečných vlastností horľavá (kvapalina), veľmi horľavá, veľmi horľavá kvapalina alebo mimoriadne horľavá,
doba trvania požiaru je najmenej 15 minút

## Slide 25: Požiar mláky
Cieľová prijatá radiácia je daná vzťahom:
q″ - radiácia prijatá cieľovým objektom[kW/m2],
a - atmosferická transmisivita [-],
Eact - plošný tepelný tok zo zdroja [kW/m2],
Fview - geometrický zrakový faktor medzi plameňom a cieľom [-].

## Slide 26: Požiar mláky
Horenie organických kvapalín je často sprevádzané tvorbou sadzí. Plošný tepelný tok Eact pri zohľadnení tvorby sadzí:
Emax - maximálny plošný tepelný tok [kW/m2],
Esoot - plošný tepelný tok zo sadzí [kW/m2] (použitá hodnota 20 kW/m2),
ζ - frakcia povrchu plameňa pokrytá sadzami [-] (podľa CPR14E 80%).

## Slide 27: Požiar mláky
Maximálny tepelný tok Emax je vypočítaný podľa:
Fs - frakcia tepla vyžarovaného povrchom plameňa (hodnota v rozsahu 0,1 - 0,4) [-],
ΔHc - spalné teplo horľaviny pri bode varu [J.kg-1],

## Slide 28: Požiar mláky
Ekvivalentný priemer mláky D – odvodený z plochy a obvodu ohraničenia:
S - ohraničená plocha [m2],
O - obvod ohraničenia [m].

## Slide 29: Požiar mláky
Pomer dĺžky plameňa L a priemeru D:
m″ - plošná rýchlosť horenia [kg.m-2.s-1],
ρair - hustota vzduchu [kg.m-3],
g - gravitačné zrýchlenie [m.s-2],
u* - bezrozmerná rýchlosť vetra [-].

## Slide 30: Dôsledky tepelného toku
Hodnoty kritického tepelného toku (Casal, 2008)
Tepelný tok kW.m-2 | Efekt
11,7 | Tenká izolačná oceľ môže strácať mechanickú integritu
12,5 | Plastická izolácia elektrických káblov, ako aj plastové rúry sa roztápajú
15,0 | Kritická hodnota tepelného toku pre drevo (bez kontaktu s plameňom)
25,0 | Izolačná oceľ stráca mechanickú integritu
35,0 | Prahová hodnota pre zapálenie budov
37,5 | Zničenie technologických/výrobných zariadení, kolaps kovových konštrukcií
Kritický tepelný tok – minimálny tepelný tok, pri ktorom sa môže objaviť vznietenie.

## Slide 31: Schéma posúdenia dôsledkov tepelného toku podľa CPR 18E
Probitová funkcia
Pr – hodnota probitu korešpondujúca s pravdepodobnosťou úmrtia,
q – tepelný tok [W.m-2],
t – trvanie expozície [s] (max. 20 s).

## Slide 32: Schéma posúdenia dôsledkov tepelného toku podľa CPR 18E
Probit Pr ako funkcia pravdepodobnosti P:

## Slide 33: Schéma posúdenia dôsledkov tepelného toku podľa CPR 18E

## Slide 34: Schéma posúdenia dôsledkov tepelného toku podľa ARAMIS (Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS)
Úroveň účinku | Tepelný tok1) [kW.m-2] | Popis
1 | < 1,8 | Malý alebo žiadny efekt
2 | 1,8 – 3 | Reverzibilný efekt
3 | 3 – 5 | Ireverzibilný efekt
4 | > 5 | Začiatok letality a/alebo domino efekt
1) Platí pre 60 s expozíciu |  | 

## Slide 35: Bleskový požiar (flash fire)
Bleskový požiar je zhorenie mraku horľavých pár po jeho vznietení charakterizované pomalým šírením plameňa bez zvýšenia okolitého tlaku. Rozvoj ZPH typu Flash fire závisí od:
meteorologických podmienok (smeru vetra a jeho rýchlosti),
druhu úniku,
času a miesta iniciácie.

## Slide 36: Schéma posúdenia dôsledkov bleskového požiaru podľa CPR 18E

## Slide 37: Schéma posúdenia dôsledkov Bleskového požiaru podľa ARAMIS
Úroveň účinku | Okamžitá radiácia | Popis
1 | < 0,5 DMV | Malý alebo žiadny efekt
2 |  | Reverzibilný efekt
3 |  | Ireverzibilný efekt
4 | > 0,5 DMV | Začiatok letality a/alebo domino efekt

## Slide 38: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Výbuch – veľmi rýchle prebiehajúce horenie tuhých, kvapalných, plynných, hmlovitých alebo prachových látok, ktoré predpokladá určitú koncentráciu so vzduchom alebo kyslíkom.
Deflagrácia: slabá explózia, rýchlosť šírenia do 100 m/s, tlaky do 0,08 MPa;
Explozívne horenie: rýchlosť šírenia reakcie niekoľko 100 m/s, tlaky až 1,1MPa;
Detonácia: extrémne rozvinutá explózia, rýchlosť šírenia až 4000 m/s, rázová vlna, silný akustický prejav a ničivé účinky, deštrukčné tlaky do 2 MPa.

## Slide 39: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Predpokladom pre VCE efekt je uvoľnenie dostatočného množstva horľavej látky:
 | Uniknuté množstvo (tony) |  | 
 | Vysoká reaktivita | Stredná reaktivita | Nízka reaktivita
Pnas ≥ 0,1 MPa alebo plyn | 0,1 | 0,5 | 1
0,05 ≤ Pnas ≤ 0,1 MPa | >2 | >5 | >10
0,01 ≤ Pnas ≤ 0,05 MPa | >5 | >10 | >40
Pnas < 0,01 MPa | >40 | - | -

## Slide 40: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Pre plochu mláky:
 | Plocha povrchu mláky (m2) |  | 
 | Vysoká reaktivita | Stredná reaktivita | Nízka reaktivita
0,05 ≤ Pnas ≤ 0,1 MPa | >200 | >500 | >1 000
0,01 ≤ Pnas ≤ 0,05 MPa | >500 | >1 000 | >4 000
Pnas < 0,01 MPa | >4 000 | - | -

## Slide 41: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Pre uskutočnenie samotného VCE je dôležitá prítomnosť prehustenej zóny, ktorá spôsobuje urýchľovanie čela plameňa, a iniciačného zdroja do vzdialenosti ± 200 m od zdroja úniku.

## Slide 42: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
TNT metóda
Ekvivalentná hmotnosť TNT:
M – hmotnosť horľavej látky v mraku [kg],
ΔHc – spalné teplo horľavej látky [kJ/kg],
ΔHTNT – spalné teplo TNT [kJ/kg] (4680),
η – koeficient premeny [-].

## Slide 43: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Redukovaná vzdialenosť (pozemný výbuch):
m/kg1/3
r – vzdialenosť od centra reakčnej premeny [m].
Najčastejšie používaný polynóm pre pozemný výbuch:
kPa
Platí pre 2<R0<300.

## Slide 44: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Multi-Energy metóda
Na rozdiel od iných metód, ktoré považujú výbuch mraku pár za jediný proces (TNT – metóda), Multi-Energy metóda (CPR14E) definuje výbuch mraku pár ako sériu lokálnych výbuchov zodpovedajúcich rôznym iniciačným zdrojom v mraku. Za generátory výbuchu sa považujú jednotlivé zariadenia s pravdepodobnosťou iniciácie vznietenia. Najčastejšie sa jedná o samotné zariadenia, z ktorých je realizovaný únik, a prehustené zóny.

## Slide 45: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Výbuchové charakteristiky zmesi horľaviny so vzduchom s polomerom R0 podľa ME metódy (CPR 14E)

## Slide 46: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Vzdialenosti, pri ktorých hodnota pretlaku je 0,3 barg (30 kPa) a 0,1 barg (10 kPa):
Resp.

## Slide 47: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
R0,3 barg | vzdialenosť, pri ktorej je dosiahnutá hodnota pretlaku 0,3 barg [m],
R0,1 barg | vzdialenosť, pri ktorej je dosiahnutá hodnota pretlaku 0,1 barg [m],
E | spalná energia odvodená od spalného tepla látky a uniknutého množstva [J],
fobstr | podiel z množstva uniknutej látky v mraku nachádzajúci sa v zahradenom priestore [ - ] (zvyčajne 0,08),
Pa | atmosferický tlak [Pa].

## Slide 48: Výbuch mraku plynov alebo pár (VCE)
Δp | Popis účinku
200 - 300 kPa | rozrušenie oceľových mostov
100 kPa | úplné rozbitie stavieb; smrť priemerného organizmu človeka
60 - 70 kPa | rozrušenie ľahkých železobetónových stavieb)
48 - 55 kPa | zbortenie menej odolných kamenných, tehlových a drevených budov; prevrátenie železničných vozňov; poškodenie elektrickej siete
34 kPa | prasknutie ušných bubienkov
30 kPa | limitná hodnota podľa CPR 18E pre úmrtie vo vnútri aj mimo budov
14 kPa | začiatok možného domino-efektu podľa ARAMIS
10 kPa | limitná hodnota podľa CPR 18E pre možné úmrtie vo vnútri budov
5 - 20 kPa | zničenie okien, poškodenie stavieb, poranenie osôb sklom

## Slide 49: Schéma posúdenia dôsledkov tlakov generovaných pri VCE podľa CPR 18E

## Slide 50: Schéma posúdenia dôsledkov tlakov generovaných pri VCE podľa ARAMIS
Úroveň účinku | Pretlak [kPa] | Popis
1 | < 3 | Malý alebo žiadny efekt
2 | 3 – 5 | Reverzibilný efekt
3 | 5 – 14 | Ireverzibilný efekt
4 | > 14 | Začiatok letality a/alebo domino efekt

## Slide 51: Modelovanie rozptylu vo vonkajšom prostredí (ALOHA)
Vymedzenie územia zasiahnutého rozptylom uniknutej látky v prípade plynu ľahšieho ako vzduch možno realizovať pomocou programu ALOHA v.5.4 s využitím Gaussovského modelu rozptylu podľa rovnice:
(13)
kde:
c(x,y,z) koncentrácia v bode (x,y,z) [ kg.m-3 ],
q hmotnostný tok látky (rýchlosť úniku) [kg.s-1],
ua rýchlosť prúdenia vzduchu (vetra) [m.s-1],
σy, σz rozptylové charakteristiky [m],
h výška mraku [m],
z vertikálna súradnica [m].

## Slide 52: ALOHA (Area Location of Hazardous Atmospheres)
Počítačový program vyvinutý pre havarijné plánovanie únikov chemických látok a prípravkov.
Slúži na modelovanie:
rozptylu plynov a pár v atmosfére,
dosahu tepelných tokov pri požiari (BLEVE, požiar mláky, tryskový požiar),
dosahu výbuchových pretlakov pri explózii plynov a pár

## Slide 53: Schéma posúdenia dôsledkov toxicity podľa CPR 18E
Probitová funkcia:
Pr – hodnota probitu korešpondujúca s pravdepodobnosťou úmrtia,
a, b, n – koeficienty popisujúce toxicitu látky [-],
C – tepelný tok [mg.m-3],
t – trvanie expozície [min] (max. 30 min.).

## Slide 54: Schéma posúdenia dôsledkov toxicity podľa CPR 18E

## Slide 55: Schéma posúdenia dôsledkov toxicity podľa ARAMIS
Úroveň účinku | Toxický účinok (t = 1 hod.) | Popis
1 | 0 – TEEL1 | Malý alebo žiadny efekt
2 | TEEL1 – TEEL2 | Reverzibilný efekt
3 | TEEL2 – TEEL3 | Ireverzibilný efekt
4 | > TEEL3 | Začiatok letality a/alebo domino efekt

## Slide 56: Limitné koncentrácie – TEEL Temporary Emergency Exposure Limit
Limitné koncentrácie podľa US DoE (Ministerstvo energetiky).
TEEL-1 je maximálna koncentrácia vo vzduchu, ktorú človek vydrží po dobu jednej hodiny bez výrazných zdravotných zmien.
TEEL-2 je maximálna koncentrácia vo vzduchu, ktorú človek vydrží po dobu jednej hodiny bez spôsobenia nevratných zdravotných zmien alebo poškodenia imunity.
TEEL-3 je maximálna koncentrácia vo vzduchu, ktorú človek vydrží po dobu jednej hodiny bez toho, aby bol smrteľne ohrozený.

## Slide 57: Limitné koncentrácie – ERPG Emergency Response Planning Guidelines
Limitné koncentrácie podľa AIHA.
ERPG-1 je maximálna koncentrácia vo vzduchu, ktorú človek vydrží po dobu jednej hodiny bez výrazných zdravotných zmien.
ERPG-2 je maximálna koncentrácia vo vzduchu, ktorú človek vydrží po dobu jednej hodiny bez spôsobenia nevratných zdravotných zmien alebo poškodenia imunity.
ERPG-3 je maximálna koncentrácia vo vzduchu, ktorú človek vydrží po dobu jednej hodiny bez toho, aby bol smrteľne ohrozený.
Hodnoty ERPG sú stanovené s ohľadom na citlivú časť populácie (deti, nemocní atd.).

## Slide 58: Limitné koncentrácie – IDLH The Immediately Dangerous to Life or Health
Úroveň koncentrácie definujúca okamžité nebezpečenstvo pre život alebo zdravie, podľa NIOSH.
IDLH je koncentrácia znesiteľná počas tridsiatich minút pre najviac exponovaných ľudí bez vážnych symptómov alebo nezvratných (ireverzibilných) účinkov pre ich zdravie.
Pôvodne bola táto koncentrácia hraničnou koncentráciou pre použitie respirátorov v pracovnom prostredí.