## Slide 1: Posúdenie rizík (postupy, výpočty) Vybrané aspekty výpočtu dosahu dôsledkov ZPH
Kurz prípravy špecialistov na prevenciu ZPH
TU Košice, február 2021

## Slide 2: Domino efekt
  Prahové hodnoty domino efektu a následok podľa [1, 2]
Primárny scenár | Efekt | Prahové hodnoty pre: |  | Následok (alternatíva úniku NL)
 |  | Tlakové zariadenia | Atmosf. zariadenia | 
BLEVE | Tepelná radiácia E [kW/m2] | ≥ 100 | ≥ 100 | G3
 |  | < 100 | < 100 | bez
Explózia | Pretlak ∆P [kPa] | ≥ 100 | ≥ 25 | G1
 |  | 53 < ∆P < 100 | 20 < ∆P < 25 | G2
 |  | 30 ≤ ∆P < 53 | 14 ≤ ∆P < 20 | G3
 |  | ∆P < 30 | ∆P < 14 | bez
Jet fire | Dĺžka plameňa dj [m] Tepelná radiácia E [kW/m2] Trvanie Jet fire tj [min] | dj ≥ d | dj ≥ d | G1
 |  | E ≥ 60 & tj ≥ 10 | E ≥ 15 & tj ≥ 10 | G2
 |  | E ≥ 40 & tj ≥ 10 | E ≥ 8 & tj ≥ 10 | G3
 |  | E < 40 | E < 8 | bez
Flash fire | - | - | - | bez
Pool fire | Tepelná radiácia E [kW/m2] Trvanie požiaru tp [min] | dp ≥ d | dp ≥ d | G1
 |  | 60 ≤ E & tp ≥ 10 | 15 ≤ E & tp ≥ 10 | G2
 |  | 40 ≤ E & tp ≥ 10 | 8 ≤ E & tp ≥ 10 | G3
 |  | E < 40 | E < 8 | bez

## Slide 3: Individuálne riziko
Individuálne riziko poukazuje na riziko prijímané osobou v blízkosti zdroja rizika.
Individuálne riziko je pravdepodobnosť výskytu nežiadúcich následkov spôsobených udalosťou osobe nachádzajúcej sa v bode [x, y] v okolí nebezpečného zariadenia.
Hodnoty individuálneho rizika v rôznych bodoch dávajú geografické rozdelenie rizika a sú charakteristikou oblasti okolo nebezpečného zariadenia.
Krivka rizika (izolínia, vrstevnica, kontúra) je množina bodov [x, y] okolo zariadenia, v ktorých má individuálne riziko rovnakú hodnotu.

## Slide 4: Individuálne riziko
Podľa CPR 18E individuálne riziko predstavuje frekvenciu úmrtia jednotlivca spôsobeného následkom úniku NL zo zariadenia. Predpokladá sa, že osoba je nechránená a prítomná počas celej doby expozície.
Výpočet začína definovaním mriežky na celom záujmovom území. Rozmer štvorca mriežky závisí od dosahu následkov:
pri dosahu následkov do 300 m má štvorec rozmer 25 × 25 m,
pri dosahu presahujúcom 300 m má štvorec rozmer 100 × 100 m

## Slide 5: Individuálne riziko
Príspevok zdroja k individuálnemu riziku v konkrétnom bode mriežky sa vypočíta:
∆IRS,M,φ,i = fS × PM × Pφ × Pi × Pd rok-1
kde:
fS – frekvencia úniku NL zo zdroja S,
PM – pravdepodobnosť triedy stability atmosféry,
Pφ – pravdepodobnosť smeru vetra,
Pi – pravdepodobnosť výslednej udalosti (havarijného prejavu)
Pd – pravdepodobnosť úmrtia (mortalita)

## Slide 6: Individuálne riziko
Celkové individuálne riziko v konkrétnom bode mriežky:

## Slide 7: Individuálne riziko

## Slide 8: Spoločenské riziko
Spoločenské riziko je riziko, ktorému je vystavená skupina osôb ovplyvnená udalosťou. Je vyjadrené ako vzťah medzi frekvenciou a počtom ľudí, ktorí v danej populácii pri realizácii rizika budú určitým spôsobom poškodení.
Spoločenské riziko predstavuje frekvenciu havárie, pri ktorej bude naraz usmrtených N a viac osôb. Znázorňuje sa FN krivkou, kde N je počet úmrtí a F je kumulatívna frekvencia havárií s N alebo viac úmrtiami.

## Slide 9: Spoločenské riziko

## Slide 10
Literatúra:
1. Kardell, L., Lööf, M.: QRA with respect to domino effects and property damage. Report 5461. Divison of Risk Management and Societal Safety, Lund University, Sweden, 2014.
2. Bernechea, E., Arnaldos, J.: Design Optimization of Storage Facilities Taking Into Account the Domino Effects. Paper ID# 244749. Centre for Technological Risk Studies (CERTEC). Department of Chemical Engineering. ETSEIB. Universitat Politècnica de Catalunya, 2012.